## Slide 1
1er Taller: “Asistencia técnica en la elaboración de un procedimiento técnico para inyección de sistemas de Generación Distribuida (GD) (a través de Energías Alternativas Renovables) a la red eléctrica en baja y media tensión en Bolivia”
Reflexiones sobre GD
Expositores : Cláudio Mesquita
Armando Silva Filho
Empresa : Econel Engenharia
Fecha : 19 de febrero
La Paz, Bolivia
2020
Notes: Solo se modifica el texto y no las imágenes

## Slide 2
Reflexiones sobre la Generación Distribuida - GD
Qué es ?
Beneficios
Desafíos
GD en Brasil
GD en Bolivia
Reflexiones
Incentivos
Algunos problemas regulatorios

## Slide 3
Generación Distribuida, Qué es?
En general, la generación distribuida se considera la generación de electricidad cerca o cerca de los consumidores, cualquiera que sea la fuente, conectada a la red de distribución y, por lo tanto, sin la necesidad de líneas de transmisión.
Existen varios tipos y tecnologías utilizados en la generación distribuida a partir de fuentes de energía renovables, tales como: PCH (hasta 30 MW), CGH (hasta 5 MW), Biomasa, Eólica, Solar Fotovoltaica y Residuos Urbanos.

## Slide 4
Generación Distribuida, Qué es?

## Slide 5
Beneficios
El aplazamiento de inversiones en expansión en los sistemas de distribución y transmisión;
El bajo impacto ambiental;
El tiempo de implementación más corto;
La reducción en la carga de las redes;
Reducción de pérdidas;
La mejora del nivel de voltaje de la red durante el período de carga pesada;
La provisión de servicios auxiliares;
El aumento en la confiabilidad del servicio, ya que no puede permitir em modo isla en caso de fallas en los sistemas de distribución; y
Diversificación de la matriz energética.

## Slide 6
Desafios
Aumento de la complejidad de operar la red de distribución, que ahora tiene un flujo de energía bidireccional;
Necesidad de cambiar los procedimientos de los distribuidores para operar, controlar y proteger sus redes;
Control del nivel de tensión de red durante el período de carga ligera;
Cambiar los niveles de cortocircuito de las redes;
Intermitencia de generación, debido a la dificultad de pronosticar la disponibilidad de combustible (radiación solar, viento, agua, biogás) y la alta tasa de falla del equipo;
Tiempo de recuperación de la inversión.

## Slide 7
GD en el marco regulatorio brasileño
Ley 9.427 / 96, art. 26 - Establece la competencia de ANEEL para definir un descuento mínimo del 50% en TUSD (Tarifa de Uso del Sistema de Distribución) y TUST (Tarifa de Uso del Sistema de Transmisión) para GD (PCH, CGH, solar, eólica, biomasa y cogeneración calificada) con potencia inyectada <= 30 MW.
Ley 10.848 / 04: los distribuidores deben contratar el 100% de su mercado a través de subastas de energía para plantas nuevas y existentes y fuentes alternativas.
Según el art. 2, Párrafo 8 de la Ley 10.848 / 04, el distribuidor puede comprar parte de la energía de proyectos caracterizados como generación distribuida, sujeto a límites de contratación y pasar a las tarifas de los consumidores

## Slide 8
GD en el marco regulatorio brasileño
Decreto nº 5.163 / 04, art. 15 - Obligación de convocatoria pública para contratar DG, con un límite del 10% de la carga del distribuidor.
Art. 34 estableció el Valor de referencia (VR) - límite de transferencia para las tarifas al consumidor.
Resolución Normativa No. 77/04: regula los descuentos en TUSD y TUST para las plantas que inyectan hasta 30 MW en la red y utilizan fuentes de energía renovables, así como para los consumidores gratuitos o especiales que compran esta energía.
Según REN 77/04, la fuente solar fotovoltaica tiene un descuento del 50% en el uso de la red.
Introducción de procedimientos de distribución - PRODIST, que incluyen, entre otros, los módulos 3 (Acceso al sistema de distribución) y 5 (Medición).

## Slide 9
Motivadores en los paises más desarrollados
Mayor suministro de energía eléctrica, disminuyendo la dependencia de otras fuentes de energía, especialmente los combustibles fósiles;
Conciencia ambiental: Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero;
Mayor participación de fuentes de energía renovables;
En Brasil, sin embargo, las fuentes renovables ya son responsables de más del 75% de la energía eléctrica producida en el país, las emisiones de CO2 son insignificantes los motivadores para instalar DG en Brasil no son los mismos: la regulación debe tener esto en cuenta

## Slide 11
¿GD en el marco regulatorio de Bolivia, qué debe tomar en cuenta?
Sostenibilidad del Medio ambiente
Desplazamiento de uso de gas
Uso de fuentes renovables (alto potencial de energia solar)
Costos más bajos de la tecnologia
Crecimiento descontrolado (sin regulación)
Incentivos
Sin embargo, para que esta tendencia se confirme, existe la necesidad de una definición regulatoria clara de interconexión de esta generación.

## Slide 13
Interconexión de la generación distribuida
Los avances tecnológicos simplifican la interconexión: sistemas de protección embebidos (ej. Inversores de energia solar fotovoltaica).
Muchos países han implementado leyes/regulaciones relacionadas con um sistema de compensación de energia tipo balance neto (Net Metering) .Este tipo de sistema utiliza un medidor bidireccional, registrando el flujo de energía en ambas direcciones.

## Slide 14
Posibles barreras administrativas
Distribuidoras imponen reglas innecesarias, costos y demoras para la seguridad y fiabilidad del sistema a implementar.
Distribuidoras incluyen los siguientes puntos: contactos y requisitos iniciales, tarifas de solicitud de acceso e interconexión, requisitos de seguro e indemnización, requisitos operativos del concessionário. Eso pueden ocasionar demoras en los proyectos y en la implementación de la interconexión.
La primera dificultad señalada es encontrar un contacto apropiado en el lado de las distribuidoras.
Resumiendo: Los problemas más representativos de esta etapa son los retrasos en el proceso de solicitud de acceso, tiempos improductivos y requisitos procesales excesivos.

## Slide 15
Incentivos para interconectar la Generación Distribuida
Varios países adoptaron obligatoriamente la compra de energía por parte del distribuidor, conocido internacionalmente como "feed-in tariff – FIT”, como una forma de alentar la generación distribuida a pequeña escala (DG).
Una alternativa a FIT es la metodología de intercambio de energía (compensación entre la energía generada y consumida, sin diferencia de tarifa), conocida internacionalmente como Sistema de Compensación - balance neto (Net Metering).

## Slide 16
Incentivos para pequeños productores en Brasil
Cómo Brasil trató a GD
RESOLUCIÓN 482 DE 2012 REVISADA EN 2016
Un consumidor de electricidad puede instalar pequeños generadores en su unidad de consumo (como, por ejemplo, paneles solares fotovoltaicos y pequeños aerogeneradores) y la energía generada se utiliza para reducir el consumo de electricidad de la unidad.
Cuando la generación es mayor que el consumo, el balance positivo de energía se puede utilizar para reducir el consumo en otra estación tarifaria o en la factura del mes siguiente. Los créditos energéticos generados siguen siendo válidos durante 36 meses. También existe la posibilidad de que el consumidor use estos créditos en otra unidad (siempre que las dos unidades de consumo estén en la misma área de concesión y pertenezcan al mismo titular).

## Slide 17
Los generadores instalados en la unidad de consumo deben ajustarse como una micro o mini generación distribuída.
Microgeneración distribuida: potencia de generación central, con potencia instalada menor o igual a 75 kW
Mini-generación distribuida: generador de energía central, con energía instalada mayor de 75 kW y menor o igual a 5 MW
ANEEL permite la implementación del Sistema de Compensación de Energía, que es la aplicación de Medición Neta.
Sistema de compensación de energía eléctrica: sistema en el que la energía activa inyectada por una unidad de consumo con microgeneración o mini-generación distribuida, se proporciona, a través de un préstamo gratuito, al distribuidor local y luego se compensa con el consumo de electricidad activa;
Incentivos para pequeños productores en Brasil

## Slide 18
La norma restringe los requisitos de protección de los consumidores que instalan micro y mini generación distribuidas y no permite que el distribuidor realice requisitos adicionales injustificados.

## Slide 20
Preguntas a ser dirigidas para regular GD en Bolívia
Premisa: La pequeña generación distribuida enfrenta barreras técnicas, regulatorias y legales para la conexión y comercialización de energía, y dificultades para hacer que los proyectos sean económicamente viables.
Solución: Norma operativa, resolución ministerial y/o ley para GD?

## Slide 21
Preguntas a ser dirigidas para regular GD en Bolívia
Caracterización de GD
Cuál sería la mejor manera de caracterizar una pequeña planta generadora distribuída?
Que fuentes serían consideradas?
Habrá una clasifiación para microgeneración (baja tensión) y minigeneración (media tensión)?
Como definir el limite potencia de micro y minigeración?
Se debe utilizar la potencia instalada o la potencia inyectada en la red?

## Slide 22
Conexión de red
El distribuidor en su área de concesión tiene estándares técnicos para conectar generadores pequeños a cualquier nivel de voltaje? Si es así, son estas reglas demasiado restrictivas? En que aspectos?
Qué flexibilización de los requisitos reglamentarios sería necesaria dependiendo de la potencia instalada o inyectada en la red? Hay alguna regulación que deba revisarse con una nueva redacción?
Preguntas a ser dirigidas para regular GD em Bolivia

## Slide 23
El uso de créditos de energía generados en un mes (en kWh) para reducir el consumo en otro mes permitiría instalar pequeños generadores (Sistema de compensación / Net Metering)?
Habría interés de los consumidores en invertir en la adquisición e instalación de pequeñas plantas generadoras para exportar energía a la red de distribución?
En el caso de la Sistema de Compensación (Net Metering), habría impuestos sobre la transferencia del exceso de generación del consumidor al distribuidor, así como el retorno de esta energía del distribuidor al consumidor con la generación distribuida? Esta relación no se caracterizaría como un acuerdo de préstamo (préstamo gratuito)?
Propuesta reglamentaria
Sistema de compensación

## Slide 24
Sería posible utilizar el crédito de energía en otras instalaciones previamente registradas con el distribuidor que pueden participar en el sistema de compensación?
No permitiría esto que las agencias públicas, compañías con sucursales e instalaciones deportivas, por ejemplo, puedan utilizar el excedente producido en una instalación con bajo consumo de energía para reducir la factura de otra unidad, ayudando a calcular la viabilidad económica de la planta generadora?
Propuesta reglamentaria
Sistema de compensación

## Slide 25
Procedimientos de acceso
Los microgeneradores y minigeneradores distribuidos que se adhieren al sistema de compensación de energía estarían exentos de firmar contratos de uso y conexión? Sería suficiente celebrar un Acuerdo Operativo con el distribuidor?
Posibles extensiones o refuerzos en el sistema de distribución, dependiendo de la conexión de estas plantas generadoras, quién es financieramente responsable? Sería el caso que el generador es financieramente responsable hasta el punto de conexión, con el distribuidor asumiendo las inversiones aguas arriba?
Cuáles son los plazos para que el distribuidor cumpla con las solicitudes de acceso a micro y mini generadores distribuidos?
Propuesta reglamentaria

## Slide 26
Sería el consumidor que instala una microgeneración micro o distribuida responsable de los costos de adaptar el sistema de medición, necesario para implementar el sistema de compensación de energía eléctrica? O debería calcularse dicho valor por la diferencia entre el costo de los componentes del nuevo sistema de medición y el costo del medidor convencional utilizado en unidades de consumo del mismo nivel de voltaje?
Sería el distribuidor responsable de la operación y el mantenimiento de la medición, incluidos los costos de eventual reemplazo o ajuste?
Medición de energía eléctrica

## Slide 27
Con respecto a las pruebas del equipo, el usuario del sistema debe presentar certificados (nacionales o internacionales) o la declaración del fabricante de que el equipo fue probado de acuerdo con las normas técnicas bolivianas o, en su defecto, las normas internacionales?
Qué indicadores de calidad deben seguir estas instalaciones?
Medición de energía eléctrica

## Slide 28: Gracias! Eng. Armando Silva Filho e Cláudio Mesquita armandosfilho@gmail.com econel@econel.com.br
La Paz, Bolívia
2020

## Slide 29
Ministerio de Energías
Calle Potosí esquina calle Ayacucho S/N, zona Central
Teléfono: 2188800
www.minenergias.gob.bo
Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas
Edificio Ex BBA, Av. Camacho Nº 1413 Esq. calle Loayza
Teléfono: 2188800
Cooperación Alemana al Desarrollo con Bolivia
Oficina de la Cooperación Alemana al Desarrollo
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Av. Julio C. Patiño Nº 1178, entre calles 17 y 18, Calacoto
Casilla 11400
La Paz, Bolivia
Oficina del Programa de Energías Renovables (PEERR)
Av. Sánchez Bustamante Nº 504 entre calles 11 y 12 de Calacoto
La Paz, Bolivia
T +591 (2) 2119499
F +591 (2) 2119499, int. 102
E johannes.kissel@giz.de
I www.giz.de
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
BMZ Bonn
Dahlmannstraße 4
53113 Bonn, Germany
T +49 (0) 228 99 535 -0
F +49 (0) 228 99 535-3500
poststella@bmz.bund.de
www.bmz.de
BMZ Berlín
Stresemannstraße 94
10963 Berlin, Germany
T +49 (0) 30 18 535 – 0
F +49 (0) 30 18 535-2501
Notes: No hacer modificaciones o inclusiones.